## Slide 1
Использование методов машинного обучения для кластеризации добывающего фонда с целью подбора ГТМ
Восемнадцатая Кустовая
научно-техническая конференция
молодых специалистов НК «Роснефть»
2025

## Slide 2
    Использование методов машинного обучения для кластеризации добывающего фонда с целью подбора ГТМ
Разработка нефтяных и газовых месторождений
    Автор проекта
    Кобелева Валерия Олеговна
    Общество Группы
    ООО «РН-ГИР»
    Должность автора проекта
    Ведущий инженер отдела анализа разработки месторождений
    Контакты
    Мобильный телефон 8 (902) 451-72-02
    E-mail: KobelevaVO@rn-gir.rosneft.ru
    Научный руководитель
    Чернова Алёна Александровна
    Общество Группы
    ООО «РН-ГИР»
    Должность автора проекта
    Начальник управления

## Slide 3
АКТУАЛЬНОСТЬ
ЦЕЛЬ
ЗАДАЧИ
Поддержание уровня добычи нефти путем проведения ГТМ
Поддержка развития разработки внутреннего ПО
Повышение эффективности процесса анализа снижений добычи нефти для месторождений с большим количеством фонда скважин для подбора кандидатов на ГТМ
Формирование функциональных и нефункциональных требований к ПО
Разработка первой версии прототипа сайта
Обновление модели прогноза на данных 2025 года
Составление программы ГТМ с помощью модели (?)
Оценка дополнительной добычи от ГТМ (?)
Расчет экономических показателей (?)

## Slide 4
ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО НА ПРЕДЫДУЩИХ ЭТАПАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
ПЕРВАЯ ВЕРСИЯ МОДЕЛИ

## Slide 5
ЦЕЛЬ
ЗАДАЧИ
Поддержание уровня добычи нефти путем проведения ГТМ
Формирование групп эталонных скважин-кандидатов ГТМ;
Создание и тестирование модели машинного обучения.
Составление программы ГТМ с помощью модели;
Оценка дополнительной добычи от ГТМ;
Расчет экономических показателей.
Повышение эффективности процесса анализа снижений добычи нефти для месторождений с большим количеством фонда скважин для подбора кандидатов на ГТМ
Текущие отборы на карте плотности остаточных подвижных запасов Як3-7
Chart: НИЗ, млн.т
| Як3-7 | НХ3-4 | НХ1 | Прочие
 | 272.824 | 139.127 | 48.141 | 15.872
Ванкорское месторождение уникально по объему запасов;
сложное геологическое строение;
основной объект разработки Як3-7.
Chart: ФДДС, шт.
| Як3-7 | Нх3-4 | Нх1 | Прочие
ФДДС, шт. | 385 | 70 | 67 | 15
537
476
АКТУАЛЬНОСТЬ
Chart: ФДНС, шт
| Як3-7 | НХ3-4 | НХ1 | Прочие
 | 199 | 43 | 34 | 6
282

## Slide 6
Chart: Добыча нефти + ГК, т/сут
ВНС+ЗБС 2023 | 20778.8084 | 21201.8584 | 20493.1514 | 20243.6228 | 20152.3873 | 20360.0647 | 19824.7618 | 20193.1588 | 20162.0979 | 19564.0503 | 20168.4884 | 19864.0959
ИДН 2023 | 20569.3525 | 20509.3411 | 19851.2386 | 19483.2555 | 19285.8126 | 19302.5182 | 18853.1782 | 18960.0051 | 18558.347 | 17465.0656 | 18153.5973 | 17928.3341 | 994.8438 | 597.9466 | 467.7185 | 237.6356 | 1042.5025 | 658.6283 | 191.3672 | 548.8848
Чистая база 2023 | 20484.3733 | 19795.8903 | 18683.4649 | 17994.333 | 17529.3038 | 17343.3218 | 16696.7754 | 16550.0792 | 16187.0229 | 15236.1968 | 15572.846 | 15493.4854
ВНС+ЗБС 2024 | 19864.0959 | 19509.569 | 19642.151 | 19862.2172 | 19029.0239 | 18791.1302 | 19085.7217 | 19512.8471 | 18961.1567 | 18982.296 | 19130.8142 | 19007.7086 | 19393.1547
ИДН 2024 | 19864.0959 | 19443.7901 | 19149.9526 | 19235.5499 | 18372.2246 | 17939.2269 | 17949.6327 | 17898.2867 | 16880.2874 | 16396.2037 | 16303.5338 | 15860.701 | 15926.7263
Чистая база 2024 | 19864.0959 | 19077.9868 | 18060.6042 | 18048.9853 | 17054.1414 | 16456.1948 | 15988.4763 | 15750.8406 | 14708.3381 | 14049.7098 | 13858.3427 | 13309.4578 | 13299.7032
ВНС + ЗБС | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 9 | 4
ИДН | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 6 | 10 | 11 | 11 | 6 | 13 | 9 | 11 | 9 | 11 | 13 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10
База 2023 | 20569.3525 | 20509.3411 | 19851.2386 | 19483.2555 | 19285.8126 | 19302.5182 | 18853.1782 | 18960.0051 | 18558.347 | 17465.0656 | 18153.5973 | 17928.3341 | 994.8438 | 597.9466 | 467.7185 | 237.6356 | 1042.5025 | 658.6283 | 191.3672 | 548.8848
ВНС+ЗБС 2024 | 19864.0959 | 19509.569 | 19642.151 | 19862.2172 | 19029.0239 | 18791.1302 | 19085.7217 | 19512.8471 | 18961.1567 | 18982.296 | 19130.8142 | 19007.7086 | 19393.1547
Вал 2023 / База 2024 | 20778.8084 | 21201.8584 | 20493.1514 | 20243.6228 | 20152.3873 | 20360.0647 | 19824.7618 | 20193.1588 | 20162.0979 | 19564.0503 | 20168.4884 | 19864.0959 | 19443.7901 | 19149.9526 | 19235.5499 | 18372.2246 | 17939.2269 | 17949.6327 | 17898.2867 | 16880.2874 | 16396.2037 | 16303.5338 | 15860.701 | 15926.7263
Динамика добычи нефти и ГК объекта Як3-7
Отклонения добычи нефти
на карте пластового давления Як3-7
ТП 24%
ТП 30%
Chart: 
| Як3-7 | Нх3-4 | Нх1 | Прочие
ФДДС, шт. | 116 | 140
Скважины с ТП > 20%
Скважины с ТП <0%
Причины?
Что делать?
Текущая стратегия
Поскважинный «ручной» анализ на базе MS Excel
Модернизация
Подбор кандидатов на ГТМ
~5-6 рабочих дней
Оперативный подбор кандидатов на ГТМ
Увеличение точности прогноза
~2 часа
ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ
Использование модели машинного обучения

## Slide 7
ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА
Этап 1
Формирование обучающей и тестовой выборок
Этап 2
Разработка архитектуры модели
Этап 3
Обучение модели и настройка ее гиперпараметров
Этап 4
Тестирование итоговой модели
Этап 5
Детальная проработка кандидатов программы ГТМ.

## Slide 8
Chart: Дебит, т/сут
| 44927 | 44958 | 44986 | 45017 | 45047 | 45078 | 45108 | 45139 | 45170 | 45200 | 45231 | 45261 | 45292 | 45323 | 45352 | 45383 | 45413 | 45444 | 45474 | 45505 | 45536 | 45566 | 45597 | 45627 | 45658
Дебит жидкости, т/сут (До ГТМ) | 555.468 | 540.32 | 540.845 | 593.504 | 571.44 | 551.105 | 496.962 | 476.265 | 502.395 | 513.389 | 516.93 | 507.709 | 504.533 | 489.941 | 503.659 | 506.818 | 493.252
Дебит жидкости, т/сут (После ГТМ) | 1446.736 | 1242.876 | 1013.426 | 952.844 | 810.168 | 732.162 | 687.951 | 681.514
Дебит нефти, т/сут (До ГТМ) | 67.403 | 61.213 | 62.748 | 71.437 | 72.486 | 61.505 | 59.197 | 50.33 | 47.099 | 40.559 | 38.497 | 36.774 | 37.688 | 41.735 | 46.917 | 40.83 | 39.317
Дебит нефти, т/сут (После ГТМ) | 0 | 100.722 | 85.298 | 72.522 | 69.443 | 61.067 | 54.662 | 44.527 | 47.772
Н дин, м (До ГТМ) | 928 | 937 | 902 | 820 | 775 | 763 | 808 | 803 | 795 | 795 | 789 | 799 | 792 | 707 | 658 | 706 | 704
Н дин, м (После ГТМ) | 988 | 906 | 911 | 877 | 732 | 684 | 770 | 781
Обводненность, % (До ГТМ) | 87.865 | 88.671 | 88.398 | 87.964 | 87.315 | 88.84 | 88.088 | 89.432 | 90.625 | 92.1 | 92.553 | 92.757 | 92.53 | 91.482 | 90.685 | 91.944 | 92.029
Обводненность, % (После ГТМ) | 93.038 | 93.137 | 92.844 | 92.712 | 92.462 | 92.534 | 93.528 | 92.99
Рзаб, атм (До ГТМ) | 95.2 | 97.7 | 99.2 | 106.5 | 108.9 | 107.9 | 107.6 | 108.9 | 111 | 110.7 | 111.5 | 110.7 | 111.2 | 117.5 | 119.3 | 120.2 | 120.4
Рзаб, атм (После ГТМ) | 102.8 | 107.1 | 108.8 | 108.7 | 107.5 | 111.8 | 110.5 | 110.8
Chart: 
| 44927 | 44958 | 44986 | 45017 | 45047 | 45078 | 45108 | 45139 | 45170 | 45200 | 45231 | 45261 | 45292 | 45323 | 45352 | 45383 | 45413 | 45444 | 45474 | 45505 | 45536 | 45566 | 45597 | 45627 | 45658
Дебит нефти, т/сут (После ГТМ) | 0 | 100.722 | 85.298 | 72.522 | 69.443 | 61.067 | 54.662 | 44.527 | 47.772
Дебит нефти, т/сут (До ГТМ) | 67.403 | 61.213 | 62.748 | 71.437 | 72.486 | 61.505 | 59.197 | 50.33 | 47.099 | 40.559 | 38.497 | 36.774 | 37.688 | 41.735 | 46.917 | 40.83 | 39.317
Тпад | 0.17049 | 0.45442 | 0.43994
ИДН
СБОР И ПОДГОТОВКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
qн, т/сут
qж, т/сут
WCT, %
Qн. За год, т
Qж. За год, т
Увеличение компенсации отборов
Снижение закачки
ИДН + УВЧ
ОПЗ
ЛНЭК (КРС)
Обучающая выборка
Группы эталонных скважин с ГТМ
Отобрана обучающая выборка для модели машинного обучения.
Выделено пять групп эталонных скважин с фактическим эффектом от ГТМ
Закачка ППД, м3
Рпл, атм
Рзаб, атм
Hдин, м
Нспуск, м
Hвдп, м
КВЧ
Напор, м
Kпор
Кпр
KH
плотность ОННТ
ОННТ, м
Нефтенасыщенность
ННТ, м
МЭР ТР
ГМ
Типичная динамика ухудшения показателей для группы ИДН+УВЧ
Исходные данные
ИДН
Динамика работы свидетельствует о необходимости ГТМ!
Chart: Количество скважин в группе, шт
| ОПЗ | ИДН + УВЧ | КРС (ЛНЭК) | Увеличение компенсации | Снижение закачки
 | 53 | 170 | 92 | 73 | 59

## Slide 9
Алгоритм РАБОТЫ МОДЕЛИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ (ML)
Получение данных о скважине
Преобразование исходного пространства признаков
с помощью МГК
Прогноз ГТМ на модели XGBoost
Обнаружение вероятности аномалий в данных
с помощью HDP
Вывод рекомендуемого мероприятия
*Создание модели осуществлялось
с помощью языка Python

## Slide 10
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ML
(MACHINE LEARNING)
Преобразование исходного пространства признаков
Метод Главных Компонент
МГК
XGBOOST
Прогноз мероприятия гтм
HDP
Поиск аномалий
увеличивает производительность обучения модели
ускоряет вывод прогноза
модель градиентного бустинга XGBoost,
алгоритм Hierarhical Dirichlet Process
регулярно показывает высокую точность
скорость обучения
имеет внутренние инструменты обработки данных
самая эффективная вероятностная модель для поиска аномалий
адаптируется к сложным структурам данных

## Slide 11
Выявлено сходство динамики показателей
Chart: Дебит, т/сут, Ндин,
| 45231 | 45261 | 45292 | 45323 | 45352 | 45383 | 45413 | 45444 | 45474 | 45505 | 45536 | 45566 | 45597 | 45627 | 45658 | 45689 | 45717 | 45748
Дебит жидкости, т/сут (До ГТМ) | 733.863 | 783.225 | 779.12 | 804.767 | 829.158 | 868.303 | 833.62 | 847.873 | 854.129 | 856.329 | 910.015 | 1006.594 | 1018.718 | 1093.634 | 1139.838 | 1180.997 | 1158.79 | 1158.421
Дебит нефти, т/сут (До ГТМ) | 71.154 | 81.662 | 83.991 | 80.029 | 81.384 | 82.715 | 77.555 | 84.151 | 81.911 | 75.951 | 80.074 | 89.368 | 85.838 | 55.023 | 77.032 | 71.104 | 71.39 | 70.821
Н дин, м (До ГТМ) | 1734 | 1501 | 1455 | 1349 | 1388 | 1377 | 1277 | 1215 | 1184 | 1174 | 1142 | 1146 | 1141 | 1136 | 1131 | 1126 | 1121 | 1088
Обводненность, % (До ГТМ) | 90.304 | 89.574 | 89.22 | 90.056 | 90.185 | 90.474 | 90.697 | 90.075 | 90.41 | 91.131 | 91.201 | 91.122 | 91.574 | 94.969 | 93.242 | 93.979 | 93.839 | 93.886
Рзаб, атм (До ГТМ) | 71.9 | 86.8 | 91.7 | 98.7 | 94.7 | 98.7 | 100.5 | 103.4 | 106.4 | 106.4 | 108.4 | 107.4 | 107.9 | 106.2 | 105.2 | 106.2 | 105.2 | 108.3
Chart: Дебит, т/сут, Ндин,
| 44927 | 44958 | 44986 | 45017 | 45047 | 45078 | 45108 | 45139 | 45170 | 45200 | 45231 | 45261 | 45292 | 45323 | 45352 | 45383 | 45413 | 45444 | 45474 | 45505 | 45536 | 45566 | 45597 | 45627 | 45658
Дебит жидкости, т/сут (До ГТМ) | 555.468 | 540.32 | 540.845 | 593.504 | 571.44 | 551.105 | 496.962 | 476.265 | 502.395 | 513.389 | 516.93 | 507.709 | 504.533 | 489.941 | 503.659 | 506.818 | 493.252
Дебит жидкости, т/сут (После ГТМ) | 1446.736 | 1242.876 | 1013.426 | 952.844 | 810.168 | 732.162 | 687.951 | 681.514
Дебит нефти, т/сут (После ГТМ) | 0 | 100.722 | 85.298 | 72.522 | 69.443 | 61.067 | 54.662 | 44.527 | 47.772
Дебит нефти, т/сут (До ГТМ) | 67.403 | 61.213 | 62.748 | 71.437 | 72.486 | 61.505 | 59.197 | 50.33 | 47.099 | 40.559 | 38.497 | 36.774 | 37.688 | 41.735 | 46.917 | 40.83 | 39.317
Н дин, м (До ГТМ) | 928 | 937 | 902 | 820 | 775 | 763 | 808 | 803 | 795 | 795 | 789 | 799 | 792 | 707 | 658 | 706 | 704
Н дин, м (После ГТМ) | 988 | 906 | 911 | 877 | 732 | 684 | 770 | 781
Обводненность, % (До ГТМ) | 87.865 | 88.671 | 88.398 | 87.964 | 87.315 | 88.84 | 88.088 | 89.432 | 90.625 | 92.1 | 92.553 | 92.757 | 92.53 | 91.482 | 90.685 | 91.944 | 92.029
Обводненность, % (После ГТМ) | 93.038 | 93.137 | 92.844 | 92.712 | 92.462 | 92.534 | 93.528 | 92.99
Рзаб, атм (До ГТМ) | 95.2 | 97.7 | 99.2 | 106.5 | 108.9 | 107.9 | 107.6 | 108.9 | 111 | 110.7 | 111.5 | 110.7 | 111.2 | 117.5 | 119.3 | 120.2 | 120.4
Рзаб, атм (После ГТМ) | 102.8 | 107.1 | 108.8 | 108.7 | 107.5 | 111.8 | 110.5 | 110.8
Пример работы модели
Chart: 
| Верно | Погрешность
 | 175 | 26
Chart: 
| Верно | Погрешность
 | 60 | 6
Обучающая выборка
201 скв.
Тестовая выборка
66 скв.
Точность прогноза ~91%
ИДН
Пример скважины из обучающей выборки
Пример скважины кандидата ИДН по результату прогноза модели
По результатам расчета модели получены рекомендации для каждой скважины из действующего фонда
Динамика работы свидетельствует о необходимости проведения ИДН!
Ожидается получение положительного эффекта от проведения ИДН
Эталонные ГТМ

## Slide 12
УВЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1122 | 636 | 238 | 1091 | 1333А | 314А | 137А2 | 462 | 570-1 | 731А2 | 1023
В результате анализа результатов прогноза модели ML предложена программа ГТМ для 122 скважин из них 63 проведены в 2025 году. Текущий эффект 96 тыс.т ДДН
Работа с фондом ППД
Увеличение компенсации отборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
957А | 1088 | 1322 | 736 | 936 | 371 | 1162 | 1117 | 1052 | 255 | 639 | 1101 | 1303 | 334
Снижение закачки |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1805 | 1048 | 1084 | 1507 | 365 | 320А | 1143 | 1268 | 1023 | 1154
ГТМ на интенсификацию добычи
ИДН |  |  |  |  |  |  |  |  | 
741 | 321А | 1177 | 1219 | 989А2 | 1052 | 827 | 1902 | 320А | 1134
ГТМ на восстановление добычи
ПРОГРАММА ГТМ
ЛНЭК (КРС) |  |  | 
624А | 1174 | 1179 | 1103А
ОПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1074 | 108 | 1145 | 1152 | 1178 | 1307 | 1309 | 1315 | 1320 | 1500
Реализованные ГТМ
ИДН |  |  |  |  |  |  |  |  | 
595 | 563 | 617 | 1236 | 1331 | 638 | 1030 | 1139 | 1901 | …
Эффект на 01.06.2025
96 тыс.т ДДН

## Slide 13
Chart: Добыча нефти, тыс.т.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Добыча нефти, тыс.т (базовый вариант) | 8163 | 7630 | 7388 | 7038 | 7102.6306 | 7386.2049 | 7488.1875 | 7393.4627 | 6958.2438 | 6841.8692
Доп добыча нефти, тыс.т | 140 | 236.74 | 176.7038 | 93.2166 | 59.4283 | 33.0107
Дополнительна добыча
Качество адаптации ГДМ
Прогноз на ГДМ
ДДН составляет 600 тыс.т
за период 2025-2030 гг.
Прогнозная дополнительная добыча нефти составляет 600 тыс.т
Добыча нефти, тыс.т.т за период 2025-2030 | 
Базовый вариант, тыс.т | 36 067
Базовый вариант + ГТМ, тыс.т | 36 667
Дополнительная добыча, тыс.т | 600

## Slide 14: ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОД 2025-2030 |  | 
Показатель | Ед. изм | НДД
Сценарные условия |  | 
Версия макропараметров | дата | 05.06.2025
Средняя цена нефти Brent (номинальная) | $/барр | 55,1
Средняя цена нефти Urals (номинальная) | $/барр | 44,6
Ставка дисконтирования | % | 20,0%
Экономические показатели (от дополнительной добычи) |  | 
Валовая выручка | млн.руб | 21 861
Операционные затраты | млн.руб | 914
Налог на Дополнительный Доход (НДД) | млн.руб | 649
EBITDA | млн.руб | 21 212
Налогооблагаемая прибыль | млн.руб | 21 212
Налог на прибыль | млн.руб | 5 303
Чистая прибыль | млн.руб | 14 995
Чистый денежный поток (ЧДП) | млн.руб | 6 911
Показатели эффективности |  | 
NPV (Диск. поток наличности) | млн.руб | 5 137
*Ставка чел/час (ПТД, ПЗ, Мониторинг месторождений) = 2165 руб/час. (Информация с портала Общества)
Этап | Время без Машинного обучения (мин) | Время с Машинным обучением (мин)
Подготовка данных | 5 | 5
Поскважинный анализ | 1440 | 0
Загрузка данных | - | 5
Анализ результата | 360 | 60
Подбор ГТМ | 360 | 20
Итого | 2165 | 85
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ | 0 | 2080
Экономический расчет |  | 
 | Ставка* (руб.) | Время (мин.) | За месяц (руб.) | За год (руб.) | Выгода (руб.)
Время без Машинного обучения (мин) | 2165 | 2 165 | 78 120 | 937 445 | 0
Время с Машинным обучением | 2165 | 85 | 3 067 | 36 805 | 900 640
Экономический эффект за счет автоматизации подбора ГТМ
900 тыс.руб/год
Экономический эффект за счет программы ГТМ за период 2025-2030 гг. составит
5,1 млрд.руб

## Slide 15
III
12.2025
II
18.06.2025
I
27.02.2025
Построение
модели
машинного обучения
Разработка ПО
Разведка
данных
Сбор данных по скважинам Ванкорского м-я
Проведение кластеризации для получения групп скважин
Анализ значимых показателей
Разработка архитектуры модели
Формирование размеченных данных
Обучение модели и настройка гиперпараметров
Тестирование модели
Сбор требований к ПО
Разработка прототипа
Развертывание программы на сервере
Внедрение в рабочие процессы
ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА
Планы на будущее
Дообучение модели. Внедрение новых мероприятий
Тиражирование проекта на других месторождениях и ОГ

## Slide 16
Блок загрузки данных
Блок вывода кандидатов ГТМ
Блок вывода информации о скважине
МАКЕТ ПРОТОТИПА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ

## Slide 17
Трудозатраты
Модель
машинного обучения на размеченных данных
Выявление скрытых закономерностей и обнаружение аномалий.
Высокая точность прогноза с учетом большого количества взаимосвязанных параметров.
Оперативность получения рекомендаций.
Детальная проработка кандидатов за счет сокращения времени на подбор
Требует работы инженера-разработчика на этапе формирования обучающей выборки скважин (при первом обучении и дальнейшем дообучении).
Высокие трудозатраты; Риск упущения важных корреляционных связей и потенциальных кандидатов ГТМ;
Риски несвоевременного выявление скважин срочно требующих ГТМ;
Невозможно оценить детально каждую скважину
Методика анализа
в «ручную»
СРАВНЕНИЕ ПРОЦЕССА АНАЛИЗА ФОНДА
Автоматизация
Сокращение ручного труда
Оперативность принятия решений
Повышение точности
Экономический эффект
Детальность проработки кандидатов
Дополнительная добыча нефти 600 тыс.т.
NPV 5,1 млрд. руб.

## Slide 18: ВЫВОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ
Построена модель машинного обучения
Запланирована реализация ПО для использования модели машинного обучения
Составлена программа ГТМ с прогнозной ДДН 600 тыс.т
Экономический эффект оценен на уровне 5 млрд. рублей в год
Предложен модернизированный подход к подбору ГТМ
Отобраны эталонные скважины для обучения модели

## Slide 19
2025
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

## Slide 20
ПО ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ СТРОЕНИЮ ОТНОСИТСЯ К КАТЕГОРИИ СЛОЖНЫХ
СТРОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Карта совмещенных контуров нефтеносности
Chart: Распределение геологических запасов нефти
| Як3-7 | НХ1 | НХ3-4 | Прочие
распред геол запасов | 0.54087 | 0.11265 | 0.29838 | 0.048099
НХ3-4 (Осн.)
Условные
обозначения
НХ1
СД9
Як3-7
Як2
Як1
ВЯк8
Як8
НХ3-4 (ВВн-1)
А
B
Особенности | Влияние | Решение
Большое количество продуктивных нефтеносных пластов (8) + 1 газоносный | Пересечение проектного фонда скважин по площади между объектами | Проектирование индивидуального эксплуатационного фонда на каждый объект, добыча на вышележащих пластах с низкой концентрацией запасов возвратным фондом скважин
Высокая расчлененность и неоднородность ФЕС коллектора | Осложнение выработки запасов по разрезу и площади | Бурение сетки скважин по этажам нефтеносности (пропласткам), уплотнение проектной сетки в зонах с высокой концентрацией ОИЗ
Обширные водонефтяные и подгазовые зоны | Возможные прорывы газа и воды | Бурение скважин на отдалении от приконтактной зоны, контроль режима работы скважин
Небольшие продуктивные толщины (до 5-8 м) | Осложнение выработки запасов по площади | Бурение МЗС, уплотнение сетки скважин

## Slide 21
МЕТОД ГЛАВНЫХ КЛОМПОНЕНТ (МГК/PCA)
Поиск скрытых переменных и обнаружение закономерностей
Удаление незначимых корреляций
Упрощение модели
Визуализация
Области применения:
Метод МГК позволяет преобразовывать исходные данные в более удобную для анализа форму, путем применения линейных преобразований (вычисление собственных векторов и значений матрицы ковариации).
2-мерное пространство
Главные компоненты – это искусственно созданные оси, которые позволяют объяснить необходимую долю дисперсии в исходных данных. Компоненты образуют новое ортогональное пространство меньшей размерности.
PC1
PC2
PC3
3-мерное пространство

## Slide 22
Chart: ФА изменение дебита нефти
| Недостаточная компенсация | НЭК | Прорыв воды от ППД | Естественная выработка | Суммарные потери
 | 0 | -4124
Пусты | 0 | -1270.9604 | -1415.2911 | -3388.632 | -4124.1374
Изменения | -1270.9604 | -144.3307 | -1973.3409 | -735.5054
Используя кластерный анализ разбили фонд скважин со снижениями по дебиту нефти на 12 групп
Выявленные группы скважин с потерями за счет Qж из-за снижения закачки (-1271 т/сут), прорывов нагнетаемой воды (-1973 т/сут) а также технические неисправности скважин (-144 т/сут)
Добывающие скважины
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 5
Группа 6
Группа 8
Группа 9
Группа 10
Группа 11
Группа 0
Группа 7
Chart: 
| №0 | №3 | №5 | №1 | №7 | №9
Дебит жидкости | 746.0491 | 531.7372 | 48.4531 | -32.9583 | -13.5244 | 142.7749
Закачка | 732.8648 | 549.7082 | 53.3731 | -112.7021 | -14.6631 | 136.871
Chart: 
| №0 | №3 | №5 | №1 | №7 | №9
Дебит нефти | -15.2182 | -10.387 | -30.8744 | -33.6064 | -9.1673 | -36.0827
Обводненность, % | 8.7275 | 7.338 | 11.6672 | 3.8814 | 9.4461 | 67.2985
Падение дебита нефти зачёт прорыва воды ПДД
Снижение дебита жидкости из-за снижения закачки
Тех.
неисправность
Снижение закачки
Увеличение закачки
КРС/ЛНЭК
48 скв.
4 скв.
87 скв.
50 скв.
Средние изменения параметров по выделенным группам скважин
Решение?
Решение?
Решение?
КЛАСТЕРИЗАЦИЯ СКВАЖИН ПО СНИЖЕНИЮ ДЕБИТА НЕФТИ

## Slide 23: ВНЕДРЕНИЕ МГК
С помощью МГК снизили размерность исходной матрицы данных
Получена матрица из 16 компонент. Каждый компонент представляет собой совокупность исходных параметров с определенными весами
Полученный набор компонент использовали для разделения фонда скважин на группы методом кластеризации
Темпы падения показателей
Исходные параметры
Общая дисперсия 100%
Общая дисперсия в новых компанентах 95%
28 исходных параметров
№1
№2
№3
№4
№5
№16
16 «Новых» компонент
…
Энергетика, Кпрод
Технологические параметры
Изменение режимы работы
Геолого-технологические параметры
Параметры 7-16 это различная комбинация исходных параметров
Обоснование выбора количества новых компонент
Кластеризация фонда скважин по изменению показателей
Дисперсия
Кол-во компонент
Накопленная
дисперсия
Доля объясненной дисперсии
компонентой
qн, т/сут
qж, т/сут
WCT, %
Qн. За год, т
Qж. За год, т
Закачка ППД, м3
Рпл, атм
Рзаб, атм
Hдин, м
Нспуск, м
Hвдп, м
КВЧ
Напор, м
Tпад qн
TпадРпл
Темп Обводнения
Kпор
Кпр
KH
плотность ОННТ
ОННТ, м
Нач. нефтенасыщенность
ННТ, м
qн ГТМ, т/сут
qж ГТМ, т/сут
Рзаб ГТМ, атм
Ндин ГТМ, м
Напор от ГТМ
t от последнего ГТМ
№6
Влияние ГТМ
Дальнейшее увеличение количества компонент не приводит к повышению точности анализа!